Návrh zadania pre spracovanie

Urbanistickej  štúdie  obytnej  zóny  Bernolákovo –

Nová Lúka I.

- Určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie:

„Urbanistická štúdia obytnej zóny Bernolákovo – Nová lúka I.“ bude spracovaná na spodrobnenie riešenia „Územného plánu sídelného útvaru Bernolákovo“ v znení neskorších zmien a doplnkov. Bude použitá ako územnoplánovací podklad pre ďalšie usmerňovanie investičnej činnosti a pre územné rozhodovanie v zóne „Nová lúka I.“.

- Určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie:

Predmetom riešenia je spracovanie územnoplánovacieho podkladu (urbanistickej štúdie) na riešenie funkčno-prevádzkového využitia, hmotovo-priestorového usporiadania a dopravno-technických vzťahov v riešenom území v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 4) a v súlade s požiadavkami tohto zadania.

Hlavným cieľom riešenia je overiť využiteľnosť územia lokality „Nová lúka I.“ pre funkciu plochy rodinných domov a vo vzťahu k riešeniu stanoviť regulačné podmienky územia.

- Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie:

V zmysle platného „Územného plánu sídelného útvaru Bernolákovo“ v znení neskorších zmien a doplnkov riešené územie v súčasnosti patrí medzi navrhované plochy pre rodinné domy s označením RD 1 – II. (26,7 ha) a sčasti RD 6 - II. (2,78 ha).

Pre riešenie urbanistickej štúdie sme stanovili nasledovné požiadavky:

Požiadavky z hľadiska širších vzťahov:

- riešiť prevádzkové a kompozičné väzby k existujúcej zástavbe a okolitej krajine, dopravné napojenie riešiť             hlavným napojením na Lúčnu ulicu, vedľajšími napojeniami na Malinovú, Čučoriedkovú, Šípkovú ulicu  (pracovné názvy ulíc) a vybudovať koridory pre pokračovanie týchto ulíc juhovýchodným smerom.

Požiadavky urbanisticko-architektonické na funkčno-priestorovú organizáciu a kompozíciu územia:

- riešiť funkčné využitie územia pre plochy rodinných domov

- hmotovo-priestorové riešenie lokality prispôsobiť mierke existujúcej zástavby v obci Bernolákovo, zhodnotiť územie pre málopodlažnú zástavbu formou samostatne stojacich rodinných domov, max. výšková hladina navrhovaných objektov RD - 2 nadzemné podlažia + obytné podkrovie.

Požiadavky na reguláciu územia s podmienkami na parcelu, resp. združenie parciel:

Požadované regulatívy:

- regulatívy funkčného využitia územia

- stanoviť požadované a neprípustné funkčné využitie územia

- regulatívy priestorového usporiadania - intenzity využitia územia, spôsobu využitia územia, neprípustné spôsoby zástavby

- stanoviť typologický druh zástavby rodinných domov, neprípustný spôsob zástavby, max. index zastavanej plochy objektami, max. počet nadzemných podlaží

- ekologické regulatívy

- stanoviť min. index prírodnej plochy

- stanoviť príp. ekostabilizačné opatrenia

- zadefinovať požiadavky ochrany prírody a tvorby krajiny

- zadefinovať požiadavky ochrany životného prostredia

- regulatívy kultúrno-historické

- zadefinovať príp. požiadavky pamiatkovej ochrany

- regulatívy dopravného a technického vybavenia

- stanoviť požiadavky na dopravné vstupy do riešeného územia, šírkové usporiadanie komunikácií (min. 10 m), smerové vedenie komunikácií a na riešenie statickej dopravy

- rešpektovať limity využitia územia

- ochranné pásmo ČOV 50 m (platí len do ukončenia prevádzky ČOV) – pozemky, nachádzajúce sa v ochrannom pásme ČOV budú podmienečne určené na výstavbu, t. j. po ukončení prevádzky ČOV

- vzdušné vedenie VN 22 kV 10 m (platí len do realizácie prekládky VN) – VN bude vedené káblom v Brusnicovej a Čučoriedkovej ulici

- stanoviť požiadavky na riešenie technickej infraštruktúry

- riešenie TI spracovať v štandardnom členení na:

- zásobovanie vodou

- odkanalizovanie

- zásobovanie elektrickou energiou

- zásobovanie plynom

Poznámka: V tomto stupni nie je potrebné dokumentovanie pozdĺžnych profilov inžinierskych sietí.

- normatívne regulatívy v zmysle predpisov platných v čase realizácie stavieb (stavebno-technické požiadavky na výstavbu a iné).

Odporúčané regulatívy:

- doporučené spôsoby zastavania parcely, doporučené architektonické regulatívy, resp. iné.

- Vymedzenie riešeného územia:

Riešené územie lokality „Nová lúka I.“ sa nachádza v obci Bernolákovo, katastrálne územie Bernolákovo, okres Senec. Zahŕňa pozemky parc. č. 767, 768, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 769/5, 769/6, , 770/1, 770/2, 770/3, 770/4, 770/5, 770/6, 771, 772.

Širšie vzťahy: územie pre riešenie širších vzťahov bude spracované na podklade katastrálnej mapy, resp. územného plánu obce Bernolákovo a bude zahŕňať všetky kontaktné plochy riešeného územia.

Riešené územie: nachádza sa v lokalite „Nová lúka I.“ (v rámci navrhovanej plochy č. RD 1 – II. a sčasti RD 6 - II. podľa ÚPN-SÚ Bernolákovo v znení neskorších zmien a doplnkov) a je vymedzené: zo severu vodným tokom Čierna voda a areálom ČOV Bernolákovo, z juhozápadu Lúčnou ulicou, z juhovýchodu navrhovanými plochami rodinných domov v lokalite R1-II., zo severozápadu existujúcimi plochami rodinných domov v lokalite RD 6 – II..

- Požiadavky na varianty a alternatívy riešenia:

Zo strany obstarávateľa UŠ nie sú kladené požiadavky na varianty a alternatívy riešenia.

- Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie:

„Urbanistická štúdia obytnej zóny Bernolákovo – Nová lúka I.“ bude obsahovať textovú a grafickú časť (podrobnejšie pozri kapitolu č. 7).

- Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a grafickej časti urbanistickej štúdie:

Textová časť (spracovaná v programe WORD):

- základné údaje

- vymedzenie riešeného územia

- väzby na platnú vyššiu územnoplánovaciu dokumentáciu

- komplexné urbanistické riešenie - návrh organizácie a využitia územia

- návrh dopravného riešenia

- návrh riešenia technickej vybavenosti v členení podľa jej systémov: zásobovanie vodou, odkanalizovanie, zásobovanie elektrickou energiou, zásobovanie plynom

- návrh regulácie územia

Grafická časť (spracovaná v programe AUTOCAD):

- širšie vzťahy M 1:2880 (na podklade kópie z katastrálnej mapy, resp. ÚPN SÚ Bernolákovo v znení neskorších zmien a doplnkov)

- komplexný urbanistický návrh M 1:1000

- návrh regulácie M 1:1000

- koordinačný výkres dopravy a technickej infraštruktúry M 1:1000.

- Záver:

Urbanistická štúdia po jej odsúhlasení v obecnom zastupiteľstve bude prerokovaná aj s dotknutými orgánmi miestnej štátnej správy a štátnej správy, fyzickými a právnickými osobami v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. S fyzickými osobami a vlastníkmi dotknutých parciel bude prerokovaná formou „Verejnej vyhlášky“.

Zoznam dotknutých účastníkov pripomienkového konania, ktorým sa vypracovaná dokumentácia zašle na vyjadrenie (zoznam je možné aktuálne upraviť):

- Obvodný úrad životného prostredia v Senci – všetky zložky, Hurbanova 21, 903 01 Senec

- Obvodný úrad v Senci, Odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR, Ružinovská 8, P.O.Box 26, 820 09 Bratislava 29

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchran. zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok

- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava

- Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra

- Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

- Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Bratislava, Krížna 52, 821 08 Bratislava

- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

- Obec Bernolákovo (miestne komunikácie, malé zdroje znečistenia), Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

- Slovenský plynárenský priemysel, OZ Bratislava, Votrubova 1, 825 17 Bratislava

- Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

- Slovak Telecom, a. s. (z hľadiska existencie diaľkových káblov), Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15

- T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava

- Orange Slovensko a. s., P.O. BOX 89, 829 89 Bratislava 25

- Slovenský vodohospod. podnik, š. p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4

- Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

- Letecký úrad SR, Odd. ochranných pásiem letísk a LPZ, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

- Železnice SR, Klementova 8, 813 61 Bratislava.

Prílohy:

Vymedzenie riešeného územia na podklade „ÚPN SÚ Bernolákovo“ M 1:5000 (zmenšené)

Vymedzenie riešeného územia na podklade mapy bývalého pozemkového katastra M 1:2880 (zmenšené)

Vymedzenie riešeného územia na podklade geometrického plánu (vypracoval: Ing. Ondrej Kocmunda - GEOSTAV) M 1:1000 (zmenšené).

Vymedzenie riešeného územia na podklade „ÚPN SÚ Bernolákovo“ M 1:5000 (zmenšené)

Vymedzenie riešeného územia na podklade mapy bývalého pozemkového katastra M 1:2880 (zmenšené)

Vymedzenie riešeného územia na podklade geometrického plánu (vypracoval: Ing. Ondrej Kocmunda - GEOSTAV) M 1:1000 (zmenšené)